## Slide 1: Dinamikus rendszerek identifikációja és diszkrepancia tanulás
Gavallér Dávid
ES02RO
Témavezető: Dr. Dabóczi Tamás
Notes: Diszkrepancia tanulás egybe vagy külön

## Slide 2: Motiváció
Fizikai törvényekből levezetett modellek
Valós rendszerek ≠ ideális modellek → diszkrepancia
  Mérési zaj
  Egyszerűsítések
  Öregedés
Adatalapú identifikációs módszerek
  SINDy
  Neurális Hálók
Notes: A mérnöki gyakorlatban a dinamikus rendszereket általában fizikai törvényekből levezetett modellekkel írjuk le. Ezek a modellek azonban sokszor nem írják le tökéletesen a valós rendszert, például a zaj, egyszerűsítések vagy nem modellezett hatások miatt. A projekt célja ezért az volt, hogy adatvezérelt módszerekkel megpróbáljam megtanulni ezeket az eltéréseket.
Ideális fizikai modell helyett részleges

## Slide 3: Mi az a SINDy?
Mérési adatok
Próbafüggvények
Sparse regresszió
Azonosított egyenlet
A rendszer dinamikája kevés domináns függvény kombinációjával leírható
Notes: Csak paramétereiben lineáris problémák oldahatóak meg
Nemlineáris parciális differenciálegyenlet
Jelölések jobb oldalra

## Slide 4: Rugó-tömeg-csillapítás rendszer
Egyszerű lineáris rendszer
Jól ismert fizikai modell
Pozíció „mérés”
Sebesség és gyorsulás numerikus deriválással
Notes: Első- és Másodfokó deriváltakat tartalmazü diff.egyenlet
Csillapítás milért sebességfüggő

## Slide 5: SINDy kis zajjal
Rekonstruálta a rendszer dinamikáját
Az együtthatók közel a valódi értékekhez
Valódi:
Identifikált:
Notes: Mik voltak a próbafüggvények?

## Slide 6: Nagy zaj hatása
Deriválás felerősíti a mérési zajt
Identifikáció sikertelen
Notes: Ráközelíteni a gyorsulásra egy animációval

## Slide 7: Savitzky-Golay szűrés
Deriválás előtt simítás
diff() függvény helyett gradient()
Identifikáció sikeres
Valódi:
Identifikált:
Notes: Hátralépő differencia helyett centrális diff.

## Slide 8: SVD és lineáris függőség
Regresszió instabillá és megoldhatatlanná válhat
SVD segítségével felismerhető → Redundáns tag eltávolítható
Regresszió megoldható

## Slide 9: Labda-ejtés rendszer
Nemlineáris légellenállás
Légellenállási együttható → Reynolds-szám → Sebesség
Azonosított egyenlet:
Forrás: Morrison, Faith A. Data Correlation for Drag Coefficient for Sphere

## Slide 10: Regresszió stabilizálás
Nagy zaj → Instabil regresszió
Kis szinguláris értékek felerősödnek
Regularizációs operátor hozzáadása:

## Slide 11: Diszkrepancia tanulás
Valóság = Fizikai modell + Diszkrepancia
Mesterséges diszkrepancia hozzáadása
Az eltérés tanulása
  SINDy-vel
  Neurális Hálóval
Hozzáadott tag:
Identifikált:
Notes: 0.048?

## Slide 12: Összegzés és folytatás
SINDy sikeresen azonosított dinamikus rendszereket
  Helyes próbafüggvény választás
  Zajos jel simítása deriválás előtt
  Regularizációs operátor nagy zajnál
Diszkrepancia modellezése
  SINDy-vel → Jól használható forma
  Neurális hálókkal → Gyors, egyszerű
SINDy és NN összehasonlítása az adatok egy részén való tanítással
Komplexebb rendszerek vizsgálata
Valós mérés készítése
Más módszerek a diszkrepancia modellezésére

## Slide 13: Köszönöm a figyelmet!